表5.1.2　処理場・ポンプ場施設の緊急点検確認表その２

| 緊急点検の対象施設（基本事項） |
| --- |
| 下水道 施 設 | 対象施設 | 種別 | 備 考 |
| 処理場・ポンプ場 | □火災及び爆発の恐れのある設備 | 機械 | 消化ガスホルダ、余剰ガス燃焼装置、脱硫装置、ボイラー、焼却炉、燃料貯蔵タンク、都市ガス設備、特殊ガス設備（水質試験用）等 |
|  | □劇薬を扱っている設備 | 機械 | 塩素消毒設備、脱臭設備、水質試験設備等 |
|  | □津波により漂流する設備 | 機械 | 薬品貯留タンク，燃料貯蔵タンク，次亜塩素貯留タンク，消火ガスホルダ設備等 |
|  | □流入ゲート、放流ゲート | 機械 |  |
|  | □中央監視設備 | 電気 | 主要電気設備の稼働状態、処理場全体の被害の把握 |
|  | □火災の恐れのある設備 | 電気 | 油入遮断機、コンデンサー等 |
|  | □漏洩により火災等の二次災害を引き起こす恐れのある設備 | 電気 | 制御電源設備（蓄電池）、電解液の漏洩 |
|  | □防災設備、非常用通信設備 | 電気 |  |
|  | □倒壊の恐れのある施設 | 土木 建築 | 応急危険度判定 |
| 点検に用いる用具 |
| 用途 | 書類及び機材 |
| 点検 | 書類 | 野帳，緊急点検表（チェックリスト），下水道台帳，施設平断面図(竣工図) |
|  | 機具 | 双眼鏡(暗視用)，ポール，コンベックス，懐中電灯，電池，投光器，巻尺，カラースプレー，スタッフ |
| 記録 | 筆記具，動画カメラ，デジタルカメラ，黒板等 |
| 通信 | 携帯電話，パーソナル無線，携帯無線機 |
| 安全 | ヘルメット，安全靴，安全帯，命綱，酸欠等測定器，ラジオ |
| 通行規制 | セーフティーコーン，ロープ |
| その他 | 道路地図，バルブ操作器具 |